КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ С РУЧНЫМИ ТОПОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ

(ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВОДА - СРЕДНЕЙ ЖЁСТКОСТИ)

ООО «Котельно-Промышленная компания» производит стальные безнакипные водогрейные котлы мощностью от 0,1 до 3,15 МВт.  Шатровая часть изготавливается из трубы

Ø 40 мм, трубы шатровой части соединяются верхним коллектором Ø 159 мм и двумя нижними коллекторами Ø108мм. Конвективный пучок состоит из вертикальных труб Ø 76 мм, входящих в два нижних коллектора Ø 108 мм, и горизонтальных труб Ø 42 мм.

| Тип котла |  | КВр- 0,1 ТТ | КВр- 0,23 ТТ | КВр- 0,4 ТТ | КВр- 0,6 ТТ | КВр- 0,72 ТТ | КВр- 0,93 ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла | МВт (Гкал/ч) | 0,1 (0,086) | 0,23 (0,2) | 0,4 (0,34) | 0,63 (0,54) | 0,72 (0,6) | 0,93 (0,8) |
| Каменный уголь Кузнецкий Д Q=5230 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 80 | 80,6 | 81,5 | 82,2 | 82,2 | 82,4 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 21 | 46 | 80 | 127 | 146 | 188 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Бурый уголь 3Бр Q=4160 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 78,9 | 79,3 | 80,3 | 81,0 | 81,0 | 81,3 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 26 | 59 | 102 | 162 | 187 | 216 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Бурый уголь Харанорский Б1 Q=2720 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 77,7 | 78,1 | 79,2 | 79,9 | 79,9 | 80,1 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 41 | 92 | 158 | 248 | 285 | 365 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 3,4 | 7,2 | 13,6 | 21,8 | 24,2 | 32,3 |
| Отапливаемый объём, не менее | тыс. м3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 24 | 32 |
| Рабочее давление воды | МПа, кгс/см2 | 0,3-0,6 (3-6) |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа, кгс/см2 | 0,03 (0,3) | 0,03 (0,3) | 0,04 (0,4) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) |
| Температура воды на входе/выходе | 0С | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
| Габаритные размеры котла, не более | Длина | мм | 1000 | 1650 | 2100 | 2300 | 1965 | 2550 |
|  | Ширина | мм | 1000 | 950 | 1250 | 1350 | 1460 | 1350 |
|  | Высота | мм | 1945 | 1900 | 1800 | 1785 | 1930 | 2050 |
| Цена, руб. |  | 112700 | 132700 | 217700 | 241700 | 259700 | 279700 |
| Автоматика (пускатели), руб. | 19 000 |
| Автоматика (ТРМ,с дымососом) | 21 500 |
| Автоматика (ТРМ, без дымососа) | 21000 |

В комплект поставки котла входят:

котельный блок в легкой обмуровке,

топочная и зольниковая дверки, ОУР или колосники, вентилятор поддува, запорная и измерительная арматура и приборы безопасности в пределах котла.

Осуществляем проектирование и производство котлов на древесных отходах, лузге, торфе, с ручной и механической подачей топлива.

Котлы водогрейные с МЕХАНИЧЕСКИМИ ТОПОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ  В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ

(ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВОДА - СРЕДНЕЙ ЖЁСТКОСТИ)

| Тип котла |  | КВм-1,28 ТТ | КВм- 1,6 ТТ | КВм- 1,8 ТТ | КВм- 2,0 ТТ | КВм- 2,5 ТТ | КВм-3,15 ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла | МВт (Гкал/ч) | 1,28 (1,1) | 1,6 (1,4) | 1,8 (1,55) | 2,0 (1,72) | 2,5 (2,15) | 3,15 (2,72) |
| Каменный уголь Кузнецкий Д Q=5230 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 83,2 | 83,2 | 82,4 | 82,5 | 83,0 | 83,4 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 258 | 328 | 360 | 399 | 495 | 624 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Бурый уголь 3Бр Q=4160 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 81,3 | 81,9 | 82 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 322 | 428 | 474 | 509 | 631 | 797 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Бурый уголь Харанорский Б1 Q=2720 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 80,9 | 80,9 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 502 | 639 | 512 | 789 | 986 | 1245 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 43,2 | 54,1 | 62,0 | 68,8 | 86,8 | 108,8 |
| Отапливаемый объём, не менее | тыс. м3 | 43 | 48 | 52 | 69 | 86 | 109 |
| Рабочее давление воды | МПа (кгс/см2) | 0,3-0,6 (3-6) |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) |
| Температура воды на входе/выходе | 0С | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
| Габаритные размеры котла, не более | Длина | мм | 2750 | 3100 | 3900 | 4250 | 4880 | 4880 |
|  | Ширина | мм | 1650 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 2170 |
|  | Высота | мм | 2150 | 2200 | 2400 | 2450 | 2580 | 2580 |
| Цена, руб. |  | 315 700 | 444700 | 484 700 | 583 600 | 645 600 | 745 600 |

В комплект поставки котла  входит:

Котельный блок в легкой обмуровке, вентилятор поддува, запорная и измерительная арматура и приборы безопасности в пределах котла.

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ С РУЧНЫМИ ТОПОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ (для жёсткой воды)

ООО«Котельно-Промышленная компания» производит стальные безнакипные водогрейные котлы мощностью от 0,1 до 3,15 МВт. Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1,5 м/с.

Трубная система котла состоит из радиационной и конвективной поверхностей нагрева:

Радиационные поверхности нагрева образуются боковыми, передними, задними, потолочными экранами. Конструктивно все поверхности аналогичны и представляют собой трубные панели, состоящие из раздающих (133 мм и собирающих коллекторов (159 мм, между которыми вварены экранные трубы (57 мм.

Конвективные поверхности нагрева представляют собой панели, образованные вертикальными раздающими (108 мм и собирающими  коллекторами (133 мм между которыми вварены трубы (76 мм, которые ввариваются в горизонтальные раздающий и собирающий коллектора (133 мм.

Котёл представляет собой готовое изделие, установка которого не требует устройства фундамента и  водоподготовки.

| Тип котла |  | КВр- 0,1 ТТ | КВр -0,2 ТТ | КВр- 0,4 ТТ | КВр- 0,6 ТТ | КВр- 0,8 ТТ | КВр- 1,0 ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла | МВт (Гкал/ч) | 0,1 (0,086) | 0,2 (0,17) | 0,4 (0,34) | 0,6 (0,52) | 0,8 (0,69) | 1,0 (0,86) |
| Каменный уголь Кузнецкий Д Q=5230 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 80 | 80,4 | 81,5 | 82,2 | 82,4 | 83,2 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 21 | 40 | 80 | 121 | 160 | 198 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Бурый уголь 3Бр Q=4160 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 78,9 | 79,3 | 80,3 | 81 | 81,3 | 82 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 26 | 52 | 102 | 154 | 204 | 252 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Бурый уголь Харанорский Б1 Q=2720 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 77,7 | 78,1 | 79,2 | 79,9 | 80,1 | 80,9 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 41 | 80 | 158 | 239 | 317 | 391 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 3,4 | 6,8 | 13,6 | 20,8 | 27,8 | 34,4 |
| Отапливаемый объём, не менее | тыс. м3 | 3 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Рабочее давление воды | МПа, кгс/см2 | 0,3-0,6 (3-6) |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа, кгс/см2 | 0,03 (0,3) | 0,04 (0,4) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) |
| Температура воды на входе/выходе | 0С | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
| Габаритные размеры котла, не более | Длина | мм | 1000 | 1340 | 2100 | 2300 | 2800 | 2950 |
|  | Ширина | мм | 1000 | 1230 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 |
|  | Высота | мм | 1945 | 1945 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 |
| Цена, руб. |  | 121700 | 180700 | 240700 | 282700 | 328700 | 370700 |
| Автоматика (пускатели), руб. | 19 000 |
| Автоматика (ТРМ,с дымососом) | 21500 |
| Автоматика (ТРМ, без дымососа) | 21 000 |

# В комплект поставки котла входят:

котельный блок в легкой обмуровке,  топочные дверки, ОУР или колосники, вентилятор поддува, запорная и измерительная арматура и приборы безопасности в пределах котла.

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОПОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ В ЛЕГКОЙ ОБМУРОВКЕ (для жёсткой воды)

ООО»Котельно-Промышленная компания» производит стальные безнакипные водогрейные котлы мощностью от 0,1 до 3,15 МВт. Отсутствие накипи на трубах котла обусловлено особым движением и скоростью водяного потока в трубах -1,5 м/с.

Радиационные поверхности нагрева образуются боковыми, передними, задними, потолочными экранами. Конструктивно все поверхности аналогичны и представляют собой трубные панели, состоящие из раздающих (133 мм и собирающих коллекторов (159 мм, между которыми вварены экранные трубы (57 мм.

Конвективные поверхности нагрева представляют собой панели, образованные вертикальными раздающими (108 мм и собирающими  коллекторами (133 мм, между которыми вварены трубы (76 мм, которые ввариваются в горизонтальные раздающий и собирающий коллектора (133 мм.

Котёл представляет собой готовое изделие, установка которого не требует устройства фундамента и  водоподготовки.

| Тип котла |  | КВр-1,25 ТТ | КВм- 1,8 ТТ | КВм- 2,0 ТТ | КВм- 2,5 ТТ | КВм-3,15 ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла | МВт (Гкал/ч) | 1,25 (1,08) | 1,8 (1,55) | 2,0 (1,72) | 2,5 (2,15) | 3,15 (2,72) |
| Каменный уголь Кузнецкий Д Q=5230 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 83,2 | 82,4 | 82,5 | 83 | 83,4 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 248 | 360 | 399 | 495 | 624 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Бурый уголь 3Бр Q=4160 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 82,3 | 82 | 81,3 | 81,9 | 82 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 315 | 474 | 509 | 631 | 797 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Бурый уголь Харанорский Б1 Q=2720 ккал/ч | КПД котла, не менее | % | 81,1 | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 |
|  | Расход топлива | кг/ч | 490 | 512 | 789 | 986 | 1245 |
|  | Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 43,2 | 62,0 | 68,8 | 86,0 | 108,8 |
| Отапливаемый объём, не менее | тыс. м3 | 43 | 52 | 69 | 86 | 109 |
| Рабочее давление воды | МПа (кгс/см2) | 0,3-0,6 (3-6) |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) |
| Температура воды на входе/выходе | 0С | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
| Габаритные размеры котла, не более | Длина | мм | 3200 | 3900 | 4250 | 4880 | 4880 |
|  | Ширина | мм | 1650 | 1670 | 1670 | 1670 | 2170 |
|  | Высота | мм | 2500 | 2400 | 2450 | 2580 | 2580 |
| Цена, руб. |  | 409 700 | 575 700 | 675 700 | 785 600 | 875 600 |

В комплект поставки котла входят: котельный блок, вентилятор поддува, ЗИП. По желанию заказчика: котлы комплектуются механическими топочными устройствами.

Отопительный аппарат КПК предназначен для теплоснабжения системы водяного отопления жилого помещения площадью от 100 кв.м. с возможностью приготовления и подогрева пищи.

Технические данные

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | КПК-15 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Габаритные размеры (в мм) : глубина основного котла ширина общая высота 1650 высота Поверхность теплообмена (в кв.м.) Объем топочного пространства (в куб.м.) Объем водяной камеры аппарата (в л) Номинальная тепловая мощность (в кВт) Коэффициент полезного действия (в %) Объемная доля окиси углерода в продуктах сгорания (в %) Топливо Гидравлическое давление в отопительном аппарате, не более (в кг/см кв.) Разогрев 100 л воды в котле аппарата от 18 до 80 градусов, за (в мин.) Наличие плиты для приготовления пищи Масса, (в кг) | 700 400 700 1,57 0,08 73 20,0 не менее 89 0,367 Дрова, уголь 1,00 20-25 115 |

В  комплект поставки входит:

    - Отопительный аппарат КПК (1шт)

    - Крышка (1шт)

    - Колосник (3шт)

    - Плита верхняя чугунная (1шт)

    - Руководство по эксплуатации (1шт)

Цена на котлы серии КПК от 20 000р.

Спроектируем и изготовим котел, учитывая особенности  вашего помещения!